## Slide 1: Проект «Помощник спасателя»
Конкурс проектов 2020
Научный руководитель: Грабовская Юлия Александровна
Выполнил: Шлотов Степан Сергеевич
Новосибирск 2020

## Slide 2: Введение
Данный проект создан для того, чтобы обезопасить пловцов в акватории и облегчить работу спасателя. При его выполнении я поставил перед собой следующие задачи:
изучить различные технологии позиционирования объектов и выбрать подходящую;
выбрать компонентную базу (микроконтроллер, микрокомпьютер, ультразвуковые модули и т.д.);
собрать аппаратную часть проекта и создать программную;
протестировать и подготовить к защите проект.
Существующие аналоги проекта: GUARDIAN (браслет с капсулой, всплывающей и издающей громкий звук при нахождении человека под водой слишком долго – без замера пульса и SpO2); SwimEye (использует данные только с камер, поэтому пригодна только в условиях прозрачной воды бассейна); Sentag (также ориентируется только на глубину).
Целевая аудитория – представители курортного бизнеса, организующие отдых вблизи водоёмов.

## Slide 3: Описание реализации

## Slide 4: Описание реализации
Для связи между устройствами используется протокол MQTT. Сервер на NodeJS принимает сообщения по MQTT и выдаёт маякам команды на испускание ультразвука. Клиентская часть, предназначенная для показа спасателю местоположений пловцов и выдачи в случае чего сигнала тревоги написана на (HTML + JS + CSS; используется Webpack для сборки), для связи с NodeJS-бекендом используется Socket.io

## Slide 5: ЗАГОЛОВОК

## Slide 6: Стоимость системы
Рассчитаем стоимость системы:
4 базовые станции: Wemos D1 mini + Ультразвуковой датчик HC-SR04 (всего по 4 шт.) = (290 + 115) * 4 = 1620 руб.
оснащение будки спасателя: Orange Pi PC + монитор + мощный (для того, чтобы покрыть всю область для плавания) роутер = 1500 + 12000 + 10000 = 23500 руб.
браслеты (на 10 чел.): Wemos D1 mini + OLED дисплей 128x64 + вибромотор + Ультразвуковой датчик HC-SR04 (всего по 10 шт.) = (290 + 230 + 20) * 10 = 5400 руб.
итого: 1620 + 23500 + 5400 = 30 520 рублей

## Slide 7: ЗАГОЛОВОК